Засоби пожежогасіння.

Щомісяця внаслідок пожеж в Україні гине 332 людини. Пожежі виникають внаслідок порушень правил пожежної безпеки, від  розряду блискавки, самозаймання, іскор із транспортних засобів, світлового випромінювання, ядерного вибуху тощо.

Щоб іскринка не розгорілася полум’ям, її треба загасити.

Для гасіння вогню виготовляють вогнегасники:

- хімічно – пінні;

- вуглекислотні;

- порошкові.

Хімічно - пінні вогнегасники (ВХП – 10).

Вони не  застосовуються для гасіння вогню в електричних двигунах та приладах, які знаходяться під напругою.

Порошкові вогнегасники (ВП – 2Б, ВП – 5, ВП – 100).

ВП – 2Б застосовуються для гасіння загорань електричного обладнання, кабелів під напругою;

ВП – 5 застосовуються для гасіння загорань нафтопродуктів, легкозаймистих рідин, розчинників, твердих речовин, електроустановок.

Навчися користуватися вогнегасником завчасно!

Невеликий вогонь можна загасити, якщо вилити на нього склянку води, засипати його піском, землею, накрити брезентом чи ковдрою.

Перш ніж гасити електроприлад необхідно висмикнути вилку або вимкнути   електрику на щитку.

Якщо горіння не припинилося, залити вогонь водою, піском, землею.

Пам’ятай!

Усіх випадків безпечної поведінки під час пожежі передбачити не можна. Тому дуже важливо завчасно з дорослими обміркувати якими будуть твої дії.

Методичний кабінет НМЦ ЦЗ та БЖД Київської області